STRONA TYTUOWA

- NAZWA ZAMÓWIENIA:

- ADRES OBIEKTU KTÓREGO DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO- USŁUGOWY:

- NAZWA I KODY ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

- IMIĘ I NAZWISKO ZAMAWIAJĄCEGO, ORAZ ADRES:

- OPRACOWAŁ:

- SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU UZYTKOWO - FUNKCJONALNEGO:

- CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- DANE OGÓLNE- PROGRAM UŻYTKOWY:

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1.  Opracowanie projektów budowlanych w zakresie koniecznym do 
         wykonania zadania.

3.2. Wykonanie podbudowy wraz z systemem drenażu.

3.2.1. Roboty przygotowawcze

3.2.2. Przygotowanie podłoża    
3.2.2.1. System drenażowy boiska

3.2.2.2. Podbudowa pod nawierzchnię boiska

3.3.  Dostarczenie i ułożenie nawierzchni : sztuczna trawa”.
                      3.3.1 Nawierzchnia „sztuczna trawa”.

3.4.  Wykonanie ogrodzenia boiska.
               3.4.1 Ogrodzenie.

3.5. Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy.
3.6. Prace agrotechniczne i ukształtowanie terenu.

- WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- POTWIERDZENIE  ZGODNOŚCI  ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z  WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

- OŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE PRAWO DO DYSPONIWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

- KOPIA MAPY ZASADNIECZEJ

- BADANIA GRUNTOWO-WODNE TERENU

- ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYKÓW

- ZALECENIA I EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

- INWENTARYZACJA ZIELENI

- POROZUMIENIA I ZGODY

- DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE.

STRONA TYTUOWA:

PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Podstawa opracowania:

Zamówienie Inwestora:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Warunki miejscowe.

1.    Nazwa zamówienia:

„ Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 
 budowlanych związanych z budową boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej „sztuczna trawa” na działce geodezyjnej nr 160 ; obręb Kunowo, gmina Kobylanka;
2.   Adres obiektu.
          dz. geodezyjna nr 160 ; obręb Kunowo, gmina Kobylanka;

3.  Nazwa i adres zamawiającego:
          Gmina Kobylanka

ul. Szkolna 12

73-108 Kobylanka

4.  Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień:

      45.21.22.21-1   - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
      45.23.24.52-5   - Roboty odwadniające
      45.34.00.00-2   - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego.

5.   Imię i nazwisko osoby opracowującej program:

Lubert Tadeusz

6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

          1.    Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
          1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
                 oraz zakres robót budowlanych.
          2.    Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
                 zamówienia.
          2.1. Opracowanie projektów budowlanych w zakresie
                 koniecznym do wykonania zadania.
          2.2. Wykonanie podbudowy wraz z systemem drenażu.
          2.3. Dostarczenie i ułożenie nawierzchni „sztuczna trawa”.
          2.4. Wykonanie ogrodzenia z siatki  wysokości 5,0 m.
          2.6. Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy.  
          2.7. Prace agrotechniczne i ukształtowanie terenu.

II  CZĘŚĆ OPISOWA:

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej
i wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej „sztuczna trawa”
o wymiarach 48m x 30m.
Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy:
    - opracowanie projektów budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania 
      zadania,
    - uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji  i pozwoleń – w imieniu inwestora -
      zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    - wykonanie podbudowy wraz z systemem drenażu do studni chłonnej 
    - dostarczenie i ułożenie nawierzchni „sztuczna trawa”,
    - wykonanie ogrodzenia  wysokości  5,0 m z  z bramką o

wym. 120 x 205 cm  wraz z  bramą dwuskrzydłową 240 x280 cm;

- wykonanie 2 szt. piłkochwytów  owym. 6,00 x 18,00
    - wyposażenie boiska w sprzęt sportowy,
    - prace agrotechniczne i  zagospodarowanie  terenu ( wjazd i chodniki)
            Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania jakie musi spełniać wykonawca robót w zakresie prac projektowych, wykonawstwa robót oraz wyposażenia boiska w sprzęt sportowy.

1.1. Charakterystyczne parametry określające aktualny stan obiektu:

Działka nr 160 w Kunowie, na której zlokalizowane będzie planowane boisko  jest jedną z  nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki dydaktyczne i zaplecze sportowo - techniczne  Szkoły Podstawowej. Sama działka zlokalizowana jest we wschodniej stronie kompleksu, pomiędzy drogami publicznymi z dwóch stron oraz budynkiem szkoły z trzeciej strony. Działka  ma kształt nieregularnego prostokąta i w chwili obecnej służy jako trawiaste boisko przyszkolne. Na terenie działki nie ma żadnych instalacji ograniczających możliwości lokalizacji inwestycji.

2.  DANE OGÓLNE- PROGRAM UŻYTKOWY:

Inwestor oczekuje, że w liniach istniejącego  boiska trawiastego  ograniczonego istniejącym ogrodzeniem  z siatki w ramkach stalowych zostanie zlokalizowane boisko do piłki nożnej o nawierzchni „sztuczna trawa” wraz z  niezbędną infrastrukturą do jego funkcjonowania.

2.1.  charakterystyka  przedmiotowej  inwestycji:

Cały obiekt, w liniach rozgraniczenie , posiada formę nieregularnego wielokątu. Projektowane boisko piłkarskie posiadać będzie formę regularnego prostokątu,

2.1.1.dojścia ( chodniki o utwardzonej powierzchni):

Przedmiotowa inwestycja powinna mieć zapewniony dostęp komunikacyjny od strony budynku szkoły oraz poprzez obecnie istniejący wjazd indywidualny z drogi publicznej przez bramę z furtką oraz chodnik o wymiarach normatywnych, stanowiący wewnętrzne dojście do płyty boiska.

Wjazd indywidualny i chodniki wewnętrzne muszą mieć nawierzchnię utwardzoną typu KOSTKA BRUKOWA „POLBRUK” GR. 6,0 cm ; wym. 24,0 cm x 14,0 cm .

2.1.2. boisko do piłki nożnej:

Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o kolorze zielonym, linie segregacyjne w  kolorze białym szer. 8,0 cm.

Boisko wyposażone będzie  w dwie bramki aluminiowe  (wym. 5.00 x 2,00 montowane w tulejach  osadzonych w betonowych fundamentach).

Za bramkami boiska należy zaprojektować piłkochwyty długości 18,0 m , wysokości 6,00 m z siatki polipropylenowej gr.  3,5 mm o oczkach10 x 10 cm, zawieszonej na słupkach  stalowych  w rozstawie  co 3,00 m, usytuowanych w odległości 70 cm od ogrodzenia.

Parametry boiska:

wym 48 m x 30 m ( pole gry 44,0 m x 26,0 m).

Podbudowa:

-przepuszczalna z drenażem odprowadzającym wodę do studni chłonnej zlokalizowanej w obrębie działki nr 160.

Nawierzchnia do piłki nożnej :

Sztuczna trawa:

Wysokość włókna min. 60 mm na podkładzie z maty elastycznej  ( typ maty , jej gr., oraz wypełnienie trawy syntetycznej  Zgodnie z badaniami laboratorium np. Labosport)

-Typ włókna: monofil

-Skład chemiczny włókna: polietylen

-Ciężar włókna min.: 11.000 Dtex

-Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Obrzeża:

- betonowe szer. 8 cm na ławie betonowej  na podsypce; oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska.

Wyposażenie:

- bramki aluminiowe  mocowane w tulejach – 2 sztuki ( wym. 5,00 x 2,00, montowana w tulejach  osadzonych w betonowych fundamentach)

- piłkochwyty - 2 sztuki, wysokość 6,0 m i szerokości 18,0 m( z siatki  polipropylenowej gr. 3,5 mm o oczkach 10 x 10 cm zawieszonej na słupkach stalowych profil 70 x 70 x 3 mm ; malowanych proszkowo) z możliwością mocowania siatki ; siatka polipropylenowa pleciona o wym, 35 x 35 mm x 3 mm; mocowana na lince mocującej

2.1.3.  Ogrodzenie boiska:

Z trzech stron działki, w linii istniejącego ogrodzenia,  wys.5,0 m  z siatki ocynkowanej 3mm, powlekanej .w kolorze zielonym.

Przedmiotowa inwestycja otoczona będzie  ogrodzeniem o wysokości 500 cm z siatki ocynkowanej powlekanej 50 x 50 x 3mm na słupkach stalowych o średnicy 60 mm, z  1 bramą wjazdową z furtką prowadzącą na  teren. Brama dwuskrzydłowa o wym. 240 x 280 cm ; furtka o wym 120 cm x 205 cm.

3.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
   
Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy:

      	   - uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji  i pozwoleń – zgodnie z

obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- decyzji o lokalizacji celu publicznego,

- pozwolenia na budowę,
    - wykonanie podbudowy wraz z systemem drenażu i odwodnienia terenu , 
    - dostarczenie i ułożenie nawierzchni „sztuczna trawa”,
    - wykonanie ogrodzenia o  wysokości 5,0 m z bramą wjazdową i furtką,.
    - wyposażenie boiska w sprzęt sportowy.
    - prace agrotechniczne i ukształtowanie terenu.

- wjazd utwardzony z drogi publicznej i chodnik w zakresie niezbędnym do

komunikacji pieszej w obszarze projektu.

3.1.  Opracowanie projektów budowlanych w zakresie koniecznym do 
                 wykonania zadania. 

Opracowanie projektów koniecznych do wykonania zadania:
- projekt odwodnienia płyty boiska,

- projekt boiska, fundamentów  i ogrodzenia,

- projekt zagospodarowania terenu.
Przed realizacją robót projekty winny być zatwierdzone przez Zamawiającego.

3.2. Wykonanie podbudowy wraz z systemem drenażu.

W ramach prac objętych zamówieniem należy wykonać podbudowę pod nawierzchnię boiska wraz z systemem drenażu:

3.2.1. Roboty przygotowawcze:
     -   teren należy ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
     -   dostarczenie sprzętu i maszyn do wykonywania prac budowlanych,
     -   zabezpieczyć przed uszkodzeniem najbliższe otoczenie placu budowy.

3.2.2. Przygotowanie podłoża:
     -   zdarcie istniejącego podłoża terenu do poziomu określonego
         w projekcie budowlanym,
     -   wyrównanie i korytowanie powierzchni niezbędnej do wykonania 
         dalszych prac budowlanych,
     -  wywóz i utylizacja odpadów oraz ziemi.

3.2.2.1. System drenażowy boiska:
     -  ułożenie systemu rur drenarsko-ssących na całkowitej powierzchni
        budowanego boiska. Ułożenie rur należy wykonać tak, aby zapewnić 
        prawidłowe funkcjonowanie systemu,
     -  wykonanie warstwy filtrującej 

3.2.2.2. Podbudowa pod nawierzchnię boiska:
     -  wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego z uwzględnieniem
        lokalnych warunków glebowych wraz z warstwą odsączającą pod

nawierzchnię syntetyczną „ sztuczna trawa”.

Uwaga:
System drenażowy musi zostać zaprojektowany i wykonany tak, aby nawierzchnia boiska była pozbawiona stojącej wody z uwzględnieniem obfitych opadów deszczu z odprowadzeniem do studzienki chłonnej.

3.3.  Dostarczenie i ułożenie nawierzchni : sztuczna trawa”.

         3.3.1 Nawierzchnia „sztuczna trawa”.
                  -   dostarczenie nawierzchni sztuczna trawa 
                  -   ułożenie nawierzchni „sztuczna trawa” na powierzchni 48 x 30m  

         Parametry „sztucznej trawy”:
                  -  wysokość włókna min. 60 mm na podkładzie z maty elastyczne

( typ maty , jej gr., oraz wypełnienie trawy syntetycznej  Zgodnie z

badaniami laboratorium np. Labosport)

-Typ włókna: monofil

-Skład chemiczny włókna: polietylen

-Ciężar włókna min.: 11.000 Dtex

-Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

3.4.  Wykonanie ogrodzenia boiska.
      
               3.4.1 Ogrodzenie.

-  ogrodzenie z siatki stalowej 3 mm ocynkowane, powlekanej, w kolorze

zielonym, na słupach stalowych  o śr. 60 mm i wysokości 5,0 m .

3.5. Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy.

Boisko należy wyposażyć w następujący sprzęt sportowy:
           -   2 szt. bramek wraz z siatkami wymiarach 5,00 x 2,00,


3.6. Prace agrotechniczne i ukształtowanie terenu.

   Wykonanie prac agrotechnicznych:
   -  wyrównanie przyległego terenu w granicach opracowania,
   -  uprawa i zasianie trawy,

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

4.1.Oferent zobowiązany jest znać  ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu dokumentów  i podczas prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania Polskich Norm w tym w szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac budowy w zakresie projektowania i budowy boisk piłkarskich o sztucznej nawierzchni, ogrodzeń z siatki oraz projektowania i budowy wjazdów publicznych i chodników.

4.2.Podczas wykonywania zamówienia oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska.

Podczas projektowania i wykonywania robót  powinien w szczególności:

- utrzymywać plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej,

- podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z ochroną środowiska na terenie i poza terenem placu budowy oraz aby uniknąć szkód lub niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym przypadku, włączając zanieczyszczenia i hałas wynikające z zastosowanej metodologii.

4.3. Oferent opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.4. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na terenie budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów.

4.5. Oferent opracuje szczegółowe WWiORB w zakresie:

– robót  ziemnych, warstw odsączających, studni odsączających,

-  systemu drenażu, odprowadzenia i gromadzenia wód opadowych,

-  podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną typu „sztuczna trawa”

-  wyposażenia boiska w osprzęt sportowy,

-  systemu piłchwytów,

-  ogrodzenia z siatki,

-  utwardzenia wjazdu i  chodnika.

4.6. Zamawiający wymaga, aby zostały opracowane WWiORB dla następujących elementów i procesów budowlanych:

– teren budowy

wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem.

– wymagania dotyczące materiałów

wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem Budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla

- zgodne z postanowieniami zadania, zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inwestora,

- nowe i nieużywane.

– sprzęt, maszyny budowlane , środki transportu

wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt będący

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

–wykonanie robót

decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji, zatwierdzonych dokumentach Wykonawcy, a także w normach i wytycznych.

– kontrola jakości

wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

– odbiór robót

warunkiem przystąpienia do przejęcia robót jest zatwierdzenie następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:

- dzienników budowy,

- dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- dokumentów dotyczących stosowanych materiałów,

- dokumentów atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą,

- deklaracji zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną,

- świadectwa jakości,

- protokółów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,

- protokółów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,

- dokumentacji techniczno – ruchowych dostarczonych urządzeń,

- powykonawczej dokumentacji budowy,

- pozwolenia na użytkowanie i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do użytkowania instalacji.

III    CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. POTWIERDZENIE  ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMOGAMI DOTYCZĄCYMKI ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.

  - Teren inwestycji nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na  budowie boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej „sztuczna trawa” na działce geodezyjnej nr 160 ; obręb Kunowo oferent uzyska w Gminie Kobylanka.

  - Zamawiający oświadcza, że oferent jest zobowiązany stosować reguły wynikające z

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. 92, poz. 881)

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027),

- Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 1229, z późniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. nr 202,poz. 2072, z

późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. nr 126, poz. 839),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity; Dz. U. 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

- PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, wymagania

- PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego; zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością,

- PN-EN 1401-1 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji; wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu,

- innych aktualnie obowiązujących przepisach i normach związanych,

- wg zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2. OŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE PRAWO DO DYSPONIWANIA

NIERUCHOMOŚCIĄ.

2.1. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oferent uzyska od inwestora.

3. KOPIA MAPY ZASADNIECZEJ

  - Mapę zasadniczą do celów projektowych oferent zakupi w Ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim

4. BADANIA GRUNTOWO-WODNE TERENU

4.1. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia stosownych badań     geologicznych  i wodno – gruntowych na działce przeznaczonej do  lokalizacji boiska w celu ustalenie właściwych i zgodnych z wymogami wielkości i parametrów  poszczególnych elementów podbudowy i  drenażu.

5. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYKÓW

5.1. Ewentualne zalecenia konserwatorski zostaną określone w decyzji o lokalizacji celu publicznego

6. ZALECENIA I EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

6.1.  Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Inwestor oczekuje także, że przyjęta technologia wykonania boiska, zastosowane materiały, sprzęt, a także organizacja budowy w czasie realizacji inwestycji nie pogorszy tego stanu.

7. NWENTARYZACJA ZIELENI

7.1. Inwestycja na działce nr 160 w obrębie Kunowo nie wymaga  usuwania drzew ani  nasadzeń kompensacyjnych.

8. POROZUMIENIA I ZGODY

8.1. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania zgody i warunków technicznych na wykonanie zjazdu publicznego z drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej.

9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE.

  - Inwestor oczekuje przekazania na cele gminne istniejącego ogrodzenia  po jego rozebraniu.

  - Wszelkie odpady w postaci resztek materiałów budowlanych oraz nadmiaru gruntu po przeprowadzeniu robót ziemnych zostaną w sposób właściwy zutylizowane.